П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

« КАРАЛАТСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ»

Камызякского района  Астраханской  области

27 декабря 2013 года                                                               		      №  198

с. Каралат

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Каралатский сельсовет» Камызякского района Астраханской области до 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Каралатский сельсовет» Камызякского района Астраханской области до 2023 года (приложение №1).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

- Настоящее постановление  вступает в силу с момента обнародования.

Глава муниципального образования

«Каралатский сельсовет»                                                      А.В.Сущев

Утверждена постановлением администрации

МО «Каралатский сельсовет»

от 27.12.2013 № 198

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРАЛАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2023 ГОДА

2013

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года Каралатского сельсовета Камызякского района Астраханской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой администрации Каралатского сельсовета;

- генерального плана Каралатского сельсовета;

- Программы социально-экономического развития сельского поселения на 2012

- 2014 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Каралатском сельсовете.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

-	в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

-	в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Каралатского сельсовета на 2013 - 2023 годы.

Инициатор  проекта  (муниципальный  заказчик)  Глава  администрации Каралатского сельсовета Камызякского района Астраханской области. Местонахождение проекта Россия, Астраханская область, Камызякский район, Каралатский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-	Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от

29 декабря 2011 года № 13330 2012;

-	СНиП 2.04.01 -85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-

РМ;

Цели схемы:

-	обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-	обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; -строительство     централизованной     сети     магистральных     водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Каралатского сельсовета;

-	реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

-	строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

-	модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-	установка приборов учета;

-	обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2013-2017 годы:

- гидрогеологические изыскания;

- проект водоснабжения МО;

-строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшеюся часть поселения;

Второй этап строительства- 2018-2022 годы:

- строительство артскважин;

- строительство станции водоподготовки на водозаборах;

- строительство новых магистральных водоводов; Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 150600 тыс. руб., в том числе: 105420 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 45180 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.	Создание   современной  коммунальной  инфраструктуры   сельских
населенных пунктов.

2.	Повышение    качества    предоставления    коммунальных    услуг
потребителям.

3.	Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.	Улучшение   экологической   ситуации   на   территории   сельского
поселения.

6.   Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Каралатского сельсовета Камызякского района Астраханской области.

1.   ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1.   Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Каралатского сельсовета.

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

В настоящее время все 2 населенных пункта муниципального образования «Каралатский сельсовет» имеют слаборазвитые централизованные системы водоснабжения.

В населённых пунктах МО «Каралатский сельсовет» при обеспечении водоснабжением посредством локальных водозаборных сооружений, качество воды не соответствует установленным требованиям. Очистные сооружения отсутствуют.

Из-за отсутствия пресных подземных вод на территории МО «Каралатский сельсовет» водоснабжение населённых пунктов осуществляется технической водой из р. Табола и р. Калиновка.

Насосная станция водозабора с. Каралат расположена в северной части села на р. Табола. Водозаборная насосная станция с. Парыгино расположена в средней части села на р. Белужья. Сведения по техническому состоянию и производительности насосных станций не представлены. Для создания запаса и подпора воды в селе Каралат расположена водонапорная башня. По данным администрации муниципального образования протяжённость существующих водопроводных сетей - 5,7 км. Разводящие сети находятся в изношенном состоянии, что часто приводит к нестабильности водоснабжения. возникла необходимость их перекладки и замены насосных станций. Качество воды,

6

подаваемое потребителям, не контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории Каралатского сельсовета осуществляется по закрытым водопроводным сетям. Для горячего водоснабжения потребители используются водонагреватели.

Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории Каралатского сельсовета осуществляет МУП «Каралатское».

1.1.2 Территории Каралатского сельсовета, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В настоящее время на всей территории Каралатского сельсовета имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения.

1.1.2.	Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и
нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем
водоснабжения.

На территории Каралатского сельсовета находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, сети водоснабжениякоторая включает 2 населенных пункта: с. Каралат и с. Парыгино, сети которой эксплуатируются коммунальной организацией МУП «Каралатское». Коммунальная организация является многопрофильным предприятием и предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению.

На сегодняшний день коммунальная организация МУП «Каралатское» находится в статусе "активное".

1.1.3.	Результаты технического обследования централизованных систем
водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В населённых пунктах МО «Каралатский сельсовет» при обеспечении водоснабжением посредством локальных водозаборных сооружений, качество воды не соответствует установленным требованиям. Очистные сооружения отсутствуют.

Из-за отсутствия пресных подземных вод на территории МО «Каралатский сельсовет» водоснабжение населённых пунктов осуществляется технической водой из р. Табола и р. Калиновка.

По данным администрации муниципального образования протяжённость существующих водопроводных сетей - 5,7 км. Разводящие сети находятся в изношенном состоянии, что часто приводит к нестабильности водоснабжения. возникла необходимость их перекладки и замены насосных станций. Качество воды, подаваемое потребителям, не контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

Водопроводные сети эксплуатируются от 30 до 40 лет. Примерный износ составляет около 55%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Астраханской области.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Населенный пункт | Протяженность |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода, м |  |  |
| с. Каралат | 5700 | 43,3 |
| с. Парыгино | - | - |

На территории Каралатского сельсовета отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: газовые водонагреватели, электро емкостные водонагреватели и двухконтурные отопительные котлы.

1.1.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Каралатский сельсовет не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6. Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является МО «Каралатский сельсовет». Сети водоснабжения эксплуатируются коммунальной организацией МУП «Каралатское». Коммунальная организация является многопрофильным предприятием и предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время все 2 населенных пункта муниципального образования «Каралатский сельсовет» имеют слаборазвитые централизованные системы водоснабжения.

Из-за отсутствия пресных подземных вод на территории МО «Каралатский сельсовет» водоснабжение населённых пунктов осуществляется технической водой из р. Табола и р. Калиновка.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 85% населения Каралатского сельсовета к централизованным системам водоснабжения и 10% к локальным системам. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 2.

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2023 года) должна составить 261 м3/сут.

В качестве основного водоснабжения принимаются поверхностные воды, которые используются и в настоящее время.

В целях обеспечения Каралатского сельсовета собственным защищенным источником питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории МО. Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения населения МО водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения муниципального образования «Каралатский сельсовет» питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

-	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей;

- строительство и реконструкция водоводов с установкой узлов учета для увеличения подачи воды населению;

- строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы в с. Парыгино;

- строительство локальных систем водоснабжения в с. Каралат и с. Парыгино;

- заменить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Каралатского сельсовета.

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.

При значительном увеличении роста населения, необходимо выполнить:

- гидрогеологические изыскания недр земли;

- введение в эксплуатацию новых скважин;

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных

сетей;

-	установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

Если в населенном пункте с. Парыгино население будет идти на убыль, то строительство водопроводной сети будет нецелесообразным.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды.

Таблица 3.

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м /год | 83,3 | 83,3 | 74,1 |
| Вода использованная потребителем, тыс.м /год | 80,1 | 81,1 | 63,085 |
| Потери воды, тыс.м /год | 14,9 | 14,15 | 10,85 |
| Собственные нужды | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Объем реализации, м /сут: | 228,22 | 228,2 | 173,42 |
| Население, м /сут | 219,4 | 220,8 | 162,74 |
| Бюджетные организации, м /сут | 8,17 | 6,03 | 10,68 |
| Прочие потребители, м /сут | 0,65 | 1,1 | - |

Централизованное горячее водоснабжение на территории Каралатского сельсовета отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: газовые водонагреватели, электро емкостные водонагреватели и двухконтурные отопительные котлы. Учет технической воды не ведется.

1.3.2.	Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам
водоснабжения.

На территории Каралатского сельсовета находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, сети водоснабжениякоторая включает 2 населенных пункта: с. Каралат и с. Парыгино, сети которой эксплуатируются коммунальной организацией МУП «Каралатское». Коммунальная организация является многопрофильным предприятием и предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению.

Баланс подачи воды на территории Каралатского сельсовета см. табл. 3.

1.3.3.	Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

В связи с тем, что данные о фактическом потреблении воды по группам абонентов отсутствуют, структурный баланс составлен на основании нормативных данных.

| 14 | Спортивные залы | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Дошкольные образовательные учреждения | Счетчик |  |  |
| 16 | Школа | Счетчик |  |  |
| 17 | Учреждения среднего профессионального образования | - |  |  |
| 18 | Культовые учреждения | - |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 34,95 |
| 19 | Полив | 2,5 | 365/4676 | 116,9 |
|  | ИТОГО: |  |  | 116,9 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 226 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с уличными колонками - 60 л/чел. В сутки ;

- жилой застройки с дворовыми колонками - 60 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой - 103,3 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со всеми удобствами - 146,7 л/чел. в сутки

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

-	общественные учреждения - 12 л на одного работника;

-	предприятия коммунально-бытового обслуживания - 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 36 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3. Расход воды на пожаротушение принимается из расчета 10 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 108 м3/сут.

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное | 220 | 223 | 226 |
| потребление воды, м3/сут |  |  |  |
| Максимальное суточное | 264 | 267,6 | 271,2 |
| потребление воды,м3/сут |  |  |  |

1.3.5.	Существующие системы коммерческого учета воды и планов по
установке приборов учета.

На данный момент в Каралатском сельсовете зарегистрировано 1080 потребителей воды. В 195 хозяйствах установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения Каралатского сельсовета.

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.

| водоснабжения |
| --- |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 226 мЗ/сут. |
| Фактическое потребление (максимальносуточное) | 271,2 мЗ/сут. |
| Резерв/дефицит | Резерв 554 мЗ/сут. |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития Каралатского сельсовета.

Таблица 7.

|  | 2022 |
| --- | --- |
| Вид водоснабжения | Установленна я мощность источников водоснабжен ия мЗ/сут | Планируемое потрбление (среднесуточ ное) мЗ/сут | Планируемое потребление (максимальносу точное) мЗ/сут | Резерв/ дефицит мЗ/сут |
| Горячей | - | - | - | - |
| Питьевой | 780 | 313 | 375,6 | Резерв 467 |
| технической | - | - | - | - |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

При увеличении роста населения балансы потребления воды см. таблицу

11.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Каралатском сельсовете отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: газовые водонагреватели, электро емкостные водонагреватели и двухконтурные отопительные котлы.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 8.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Каралатского сельсовета находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, сети водоснабжениякоторая включает 2 населенных пункта: с. Каралат и с. Парыгино, сети которой эксплуатируются коммунальной организацией МУП «Каралатское». Коммунальная организация является многопрофильным предприятием и предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам

абонентов.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2022 г.

| 4 | Неучтенные расходы | % | 20 |  | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  | 0,53 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её

транспортировке.

Таблица 10

Показатели	2013 г.	2022 г.

|  | Годовые тыс.м3/сут | Суточные тыс.м3/сут | Годовые тыс.м3/сут | Суточные тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая вода, м3 | - | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м3 | 10,85 | 0,029 | 9,125 | 0,025 |

Горячая, м3

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов.

Таблица 11

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма потребления л/сут. на чел. | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потреб. | м3/сут. |
| 1 | Жилая застройка с уличными колонками | - | - | - |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 60 | 136 | 8,14 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом, без канализации | 90 | 114 | 10,25 |
| 4 | Жилая застройка с водопроводом (без санузла) | 103,3 | 382 | 39,46 |
| 5 | Жилая застройка с водопроводом и санузлом | 146,7 | 704 | 103,3 |
|  | ИТОГО: |  | 1650 | 161,15 |
| 6 | Больница | - | - | - |
| 7 | Поликлиника | Счетчик |  |  |
| 8 | Амбулатория | - | - | - |
| 9 | Фельдшерско-акушерские пункты | Счетчик |  |  |
| 10 | ДК | Счетчик |  |  |
| 11 | Клубы | Счетчик |  |  |
| 12 | Детские школы искусств | - |  |  |
| 13 | Библиотеки | Счетчик |  |  |
| 14 | Спортивные залы | - |  |  |
| 15 | Дошкольные образовательные учреждения | Счетчик |  |  |
| 16 | Школа | Счетчик |  |  |
| 17 | Учреждения среднего профессионального образования | - |  |  |
| 18 | Культовые учреждения | - |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 34,95 |
| 19 | Полив | 2,5 | 365/4676 | 116,9 |
|  | ИТОГО: |  |  | 116,9 |
|  | Суммарное потребление, м /сут: |  |  | 313 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 12

|  | 2012 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Виды водоснабжения | Подача тыс. м3/год | Реализация тыс. м3/год | Потери тыс. м3/год | Подача тыс. м3/год | Реализация тыс. м3/год | Потери тыс. м3/год |
| Каралатский сельсовет |
| горячая: | - | - | - | - | - | - |
| питьевая: | 93,35 | 82,5 | 10,85 | 123,4 | 114,25 | 9,125 |
| техническая: | - | - | - | - | - | - |

1.3.15 . Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет МУП «Каралатское».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

- 2014-2016 гг. - гидрогеологические исследования;

- 2015-2016 гг. - проект водоснабжения Каралатского сельсовета;

-	2014-2020 гг. - строительство новых водоводов для обеспечения водой остальной часть поселения;

-	2015-2022 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

- 2017-2022гг. - строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

- Гидрогеологические исследования необходимы для того, чтобы обеспечить Каралатский сельсовет собственным защищенным источником питьевого водоснабжения и оценить запасы подземных пресных вод на территории МО. Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения населения МО водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера.

- Проект водоснабжения необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в Каралатском сельском поселении;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения

- для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

3.	Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных
сетей:

-	в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

4.	Строительство станции водоподготовки необходимо:

-	для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

1.4.3 Сведения    о    вновь    строящихся,    реконструируемых    и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в МО «Каралатский сельсовет» осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости. Предлагаются мероприятия:

- Произвести гидрогеологические изыскания недр земли.

- Проектирование и строительство очистных сооружений водопровода производительностью 0,5 тыс. м в сутки;

- Проектирование и строительство подводящих и внутренних водоводов сёл Каралат, Парыгино;

- Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Парыгино;

- Строительство разводящих сетей водопровода в кварталах застройки;

- Устройство систем доочистки на сетях питьевого водоснабжения в дошкольных и учебных заведениях, в системе общественного питания и медицинских учреждениях;

- Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В Каралатском сельсовете отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется включить в штат сотрудников МУП «Каралатское» диспетчера.

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета.

На данный момент в Каралатском сельсовете зарегистрировано 1080 потребителей воды. В 195 хозяйствах установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по
территории Каралатского сельсовета.

Схема водоснабжения Каралатского сельсовета в электронном варианте прилагается.

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций и
водонапорных башен.

Рекомендуется запланировать обеспечение Каралатского сельсовета собственным защищенным источником питьевого водоснабжения. Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения населения МО водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера. Необходимо провести геологические изыскания для оценки запасов подземных пресных вод на территории МО «Каралатский сельсовет». После этого можно будет определить место бурения скважин, установки насосных станций и водонапорных башен.

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных
систем холодного водоснабжения.

Планируется обеспечение 95% потребителей Каралатского сельсовета внутренним водопроводом на первую очередь, и 100%-ое на расчетный срок. В связи с малой численностью жителей в остальных населенных пунктах водоснабжение будет осуществляться автономно.

1.4.9.	Карты существующего и планируемого размещения объектов
централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Каралатского сельсовета в электронном варианте

прилагается.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

водоснабжения.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным    раствором    для   быстрого    погружения   аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).

Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

1.6.   Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем

водоснабжения.

105420 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

17000 тыс. руб. - гидрогеологические исследования недр земли Каралатского сельсовета;

6000 тыс. руб. - проект водоснабжения;

82420 тыс. руб. - реконструкция строительство систем водоснабжения.

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем

водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

На территории муниципального образования водозаборных сооружений

нет.

Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

В связи с этим необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить 100% потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Астраханской области. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации (около 60 лет) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 80%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.4 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

1.	17000,0 тыс. руб. - гидрогеологические исследования, необходимы для
изучения гидрогеологической структуры территории, для определения
необходимых емкостных и фильтрационных параметров и оценки параметров
перетекания слоев, разделяющих водоносные горизонты.

2.	6000,0 тыс. руб. - проект водоснабжения МО, необходим:

-	для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в Каралатском сельсовете;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения

-	для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

3.	82420 тыс. руб . - реконструкция и строительство водопроводных сетей,
необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Каралатского

сельсовета.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Каралатского сельсовета и деление территории на эксплуатационные зоны.

В муниципальном образовании «Каралтский сельсовет» централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

1.4.4	Результатов технического обследования централизованной системы
водоотведения.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует.

1.4.5	Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и
нецентрализованного водоотведения.

В муниципальном образовании «Каралатский сельсовет» централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом коммунальной организации МУП «ЖКХ Каралатское».

1.4.6	Технические возможности утилизации осадков сточных вод на
очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует.

1.4.7	Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

1.4.8	Безопасность и надежность централизованной системы
водоотведения.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует.

1.4.9 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

1.4.10Территории Каралатского сельсовета, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Вся территория Каралатского сельсовета не охвачена централизованной системой водоотведения.

1.4.11 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения Каралатского сельсовета.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

1.5   Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует.

1.5.3	Фактический приток неорганизованного стока по технологическим
зонам водоотведения.

В Каралатском сельсовете отсутствуют ливневые канализации.

1.5.4	Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета
принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении
коммерческих расчетов.

В Каралатском сельсовете отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

1.5.5 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует.

1.5.6 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Каралатского сельсовета.

На конец 2022 года планируется 85% обеспечение населения Каралатского сельсовета централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Учитывая малочисленность населения с. Парыгино устройство централизованной канализации нерационально.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,15 тыс.м3/сутки.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Каралатского сельсовета сведены в таблицу 13.

2.3 Прогноз объема сточных вод.

См. таблицу 13.

2.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод сведены в таблицу 13.

2.3.2	Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует.

2.3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод с учётом неучтенных расходов и приведена в таблице 13.

2.3.4	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов
централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует.

2.3.5	Резервы производственных мощностей очистных сооружений
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения Каралатском сельсовете отсутствуют.

2.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

На конец 2022 года планируется 85% обеспечение населения Каралатского сельсовета централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

Учитывая малочисленность населения с. Парыгино устройство централизованной канализации нерационально.

Основные решения по обеспечению объектов села Каралат системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Строительство централизованной системы водоотведения в селе Каралат предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений.

Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

2.4.2	Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

- 2014-2022 г.г. строительство систем водоотведения во всем Каралатском сельсовете для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- 2014-2016 г.г. - строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия окружающую среду.

- 2015-2019 г.г. - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения.

- Строительство централизованных систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

- Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

- Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы
водоотведения.

Строительство централизованной системы водоотведения в селе Каралат предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений.

При канализировании с. Каралат потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 3,1 км, строительство не менее 4 канализационных насосных станций и очистных сооружений юго-западнее с. Каралат.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Каралатском сельсовете отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется включить в штат сотрудников МУП «Каралатское» диспетчера.

2.4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории Каралатского сельсовета и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

На конец 2022 года планируется 85% обеспечение населения Каралатского сельсовета централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

Учитывая   малочисленность    населения    с.    Парыгино    устройство централизованной канализации нерационально.

Основные решения по обеспечению объектов села Каралат системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Строительство централизованной системы водоотведения в селе Каралат предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений. Предполагаемая протяженность проектных и реконструируемых водоводов составит 6,5 км.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует.

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной
системы водоотведения.

На конец 2022 года планируется 85% обеспечение населения Каралатского сельсовета централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

Учитывая малочисленность населения с. Парыгино устройство централизованной канализации нерационально.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в подземные водные объекты.

На расчетный срок предусматривается обеспечение 85% населения села Каралат централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

Основные решения по обеспечению объектов села Каралат системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Устройство централизованной системы водоотведения в селе Каралат предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений. Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

Необходимо приступить к строительству канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в селе Каралат и в остальных населенных пунктах муниципального образования.

В настоящее время в муниципальном образовании «Каралатский сельсовет» очистные сооружения отсутствуют. Вывоз неочищенных сточных

вод осуществляется на необорудованную свалку, загрязняя тем самым окружающую среду.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в муниципальном образовании «Каралатский сельсовет» очистные сооружения отсутствуют. Вывоз неочищенных сточных вод осуществляется на необорудованную свалку, загрязняя тем самым окружающую среду.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,
реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения.

В строительство централизованной системы водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании «Каралатский сельсовет»;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

2.7.	Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий;

- во всех населенных пунктах, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;

- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском в водоемы или на земледельческие поля орошения;

- организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенных пунктов.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Необходимо строительство системы централизованного водоотведения в центре муниципального образования - в селе Каралат.

Для надежного и бесперебойного водоотведения в селе Каралат предусматривает строительство насосных станций, очистных сооружений и разводящих сетей. Необходимо приступить к строительству канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Так же необходимо включить в штат сотрудников МП «Каралатское» диспетчера, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

2.7.2.	Показатели качества обслуживания абонентов.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует.

В связи с чем в расчетный срок необходимо обеспечить подключение 85% населения села Каралат к централизованной системе канализации, а 10 % -обеспечить локальной канализацией.

В остальных пунктах МО необходимо устройство локальной канализации.

2.7.3.	Показатели качества очистки сточных вод.

Централизованное водоотведение в Каралатском сельсовете отсутствует. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.3	Показатели эффективности использования ресурсов при
транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

2.7.4	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной
программы и их эффективности.

45180 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоотведения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

28980 тыс. руб. - строительство централизованной системы водоотведения;

6980тыс. руб. - строительство очистных сооружений;

9220 тыс. руб. - строительство ливневой канализации.

.7.5	Иные показатели, установленные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.

# Text boxes

| №п/п | Населенные пункты | Количество | Планируемое | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проживающег | количество | хозяйств |
|  |  | о населения на | населения на |  |
|  |  | 2013г. | 2023г. |  |
| 1. | с. Каралат | 1236 | 1263 | - |
| 2. | с. Парыгино | 380 | 389 | - |
|  | Итого: | 1616 | 1652 |  |

Таблица 2

| №№ | Вид жилой застройки | Норма | Современное состояние -2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | потребления | год |  |
|  |  | л/сут. на чел. | Потреб. | м3/сут. |
| 1 | Жилая застройка с уличными |  |  |  |
|  | колонками |  |  |  |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 60 | 549 | 32,94 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом, без канализации | 103,3 | 216 | 22,312 |
| 4 | Жилая застройка с водопроводом (без санузла) | 103,3 | 104 | 10,685 |
| 5 | Жилая застройка с водопроводом и санузлом | 146,7 | 56 | 8,215 |
|  | ИТОГО: |  | 1080 | 74,152 |
| 6 | Больница | - | - | - |
| 7 | Поликлиника | Счетчик |  |  |
| 8 | Амбулатория | - | - | - |
| 9 | Фельдшерско-акушерские пункты | Счетчик |  |  |
| 10 | ДК | Счетчик |  |  |
| 11 | Клубы | Счетчик |  |  |
| 12 | Детские школы искусств | - |  |  |
| 13 | Библиотеки | Счетчик |  |  |

Таблица 4.

| Показатели | 2012 г. |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 780 м3/сут. |
| Источников |  |

Таблица 6.

| Вид | Потребление воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое |  | Ожидаемое |
| водоснабжения | Годовое | Суточное | Макс. | Годовое | Суточное | Макс. |
|  | тыс. | тыс. | суточное | тыс. | тыс. | суточное |
|  | м3/сут. | м3/сут. | тыс. | м3/сут. | м3/сут. | тыс. |
|  |  |  | м3/сут. |  |  | м3/сут. |
| Горячая | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 82,5 | 0,226 | 0,271 | 114,25 | 0,313 | 0,376 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

Таблица 8.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол- | Максимальная | Максимальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | во | норма водопотребления в л/сут | суточный расход воды в тыс. м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | тыс.чел. | 1,65 | 140 | 0,23 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | Га | 0,4676 | 2,5 | 0,17 |
| 3 | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) |  |  | По заявленным данным | 0,04 |

Таблица 9

| № | Наименование | Един. | Кол-во | Максимальная |  |  | Максимальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п |  | изм. |  | норма |  |  | суточный расход |
|  |  |  |  | водоотведения в |  |  | стоков в тыс. |
|  |  |  |  | л/сут К =1,2 |  |  | м3/сутки |
| 1. | Застройка зданиями, | т.чел. | 1,652 | 80 | 0,132 |
|  | оборудованными |  |  |  |  |
|  | канализацией |  |  |  |  |
| 5. | Промышленность и иные | % | Расчетное |  | 0,015 |
|  | объекты |  | потребление |  |  |
|  |  |  | воды -10% |  |  |
|  |  |  | безвозвратные |  |  |
|  |  |  | потери |  |  |
| 7. | Водоотведение иных | т.м3 |  |  | 0,008 |
|  | объектов |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,15 |

Таблица 13.

Расчетные стоки Каралатского сельсовета на 2022 г.

Услодные обозначения

- граница Каралатского сельского поселения

Локальная система додоотдедения проектируемая

Технологическая зона с централизованным Водоотдедением

I     | Территория населенного пункта

В   Очистные сооружения проектируемые

Q   Насосная станция техническая

♦